## Slide 1: Komunikacijski protokoli in omrežna varnost
Priklop in zagon naprave

## Slide 2: Vsebina
zagon računalnika
zagon preko omrežja – bootp
priklop na omrežje

## Slide 3: Zagon računalnika
CPE ob priklopu na napajanje nastavi vrednost PŠ (programskega števca) na točno določeno vrednost
      izziv: na katero vrednost se nastavi pri intel procesorju? Na katero pri powerpc? Na katero pri arm?
za tem začne izvajati ukaze
  običajno delovanje
pomembno: kaj se nahaja v pomnilniku na mestu, kjer prične z delom CPE

## Slide 4: BIOS
Basic I/O System – firmware
Sestoji iz dveh sklopov:
  koda, ki se prične izvajati ob zagonu
  gonilniki za V/I enote
  koda izkoristi gonilnike za dostop do zunanjih enot (trdi ali mehki disk, CD, ...) in z njih naloži (poseben) program, ki mu rečemo operacijski sistem
  s tem je strojna oprema ,,obuta” – ima škornje, boot

## Slide 5: Operacijski sistem – klasično
operacijski sistem (OS) je vmesnik med uporabniškimi programi in strojno opremo ter skrbi za upravljanje z viri (V/I enote, datoteke, procesorski čas, ...)
prvotno je OS izkoriščal za delo z V/I enotami gonilnike iz BIOS
slednji so imeli dve pomanjkljivosti: i) niso bili ,,prijazni”; ii) niso bili učinkoviti
OS je pričel uporabljati svoje gonilnike

## Slide 6: nalaganje oS – sodobno
BIOS v resnici naloži nek program, ki ga nato prične izvajati
najde ga na prvem bloku V/I enote – master boot record, MBR
naloženi program ni nujno, da je OS, ampak lahko naloži naslednji (ali enega od naslednjih) program, ki je šele OS
  možnost nalaganja enega od večih OS
    izziv: kako se imenuje ta novi program? poiščite vsaj dva njegova primera.

## Slide 7: Nalaganje programa – drugače
BIOS v resnici i) naloži nek program, ki ga ii) nato prične izvajati.
Kaj, če bi BIOS naložil program namesto z diska, s strežnika na omrežju (zamenjava i) vendar ohranimo drugi del).
Potrebujemo definicijo načina pogovora našega računalnika s strežnikom – potrebujemo protokol.

## Slide 8: nalaganje programa z omrežja
Prednosti:
  ne potrebujemo diska na računalniku
  OS preprosto zamenjamo za vse računalnike, saj ga zamenjamo samo na strežniku
Slabosti:
  ranljivost
  počasnost
  varnost?

## Slide 9: Vse je v številkah
www.fri.uni-lj.si = 212.235.188.25
Storitev DNS preslikuje med črkovnim nizom in številko.
  namesto DNS storitve lahko uporabimo preslikovalno tabelo v datoteki /etc/hosts
Kako najdemo strežnik DNS storitve?
Kako strežnik DNS storitve najde druge strežnike DNS?
  poznati mora njihove IP naslove
  datoteka /etc/namedb/named.root

## Slide 10: Vse je v številkah
DNS storitev uporablja vrata številka 53.
Nimamo storitve, ki bi preslikovala med imenom DNS in 53
  imamo preslikovalno tabelo v datoteki /etc/services
    izziv: kako se v resnici imenuje DNS storitev v omenjeni tabeli?

## Slide 11
#
# Network services, Internet style
#
# Note that it is presently the policy of IANA to assign a single well-known
# port number for both TCP and UDP; hence, most entries here have two entries
# even if the protocol doesn't support UDP operations.
#
# The latest IANA port assignments can be gotten from
#
# http://www.iana.org/assignments/port-numbers
#
# The Well Known Ports are those from 0 through 1023.
# The Registered Ports are those from 1024 through 49151
# The Dynamic and/or Private Ports are those from 49152 through 65535
#
# $FreeBSD: src/etc/services,v 1.89 2002/12/17 23:59:10 eric Exp $
# From: @(#)services 5.8 (Berkeley) 5/9/91
#
# WELL KNOWN PORT NUMBERS
#
rtmp 1/ddp #Routing Table Maintenance Protocol
tcpmux 1/udp # TCP Port Service Multiplexer
tcpmux 1/tcp # TCP Port Service Multiplexer
# Mark Lottor <MKL@nisc.sri.com>
nbp 2/ddp #Name Binding Protocol
compressnet 2/udp # Management Utility
compressnet 2/tcp # Management Utility
...
ftp-data 20/udp # File Transfer [Default Data]
ftp-data 20/tcp # File Transfer [Default Data]
ftp 21/udp # File Transfer [Control]
ftp 21/tcp # File Transfer [Control]
ssh 22/udp # SSH Remote Login Protocol
ssh 22/tcp # SSH Remote Login Protocol
telnet 23/udp # Telnet
telnet 23/tcp # Telnet
smtp 25/udp # Simple Mail Transfer
smtp 25/tcp # Simple Mail Transfer
...

## Slide 12: Vse je v številkah
DNS protokol uporablja UDP pakete.
V glavi paketa označimo, da gre za UDP paket s številko 17.
Nimamo storitve, ki bi preslikovala med imenom UDP in 17
  imamo preslikovalno tabelo v datoteki /etc/protocols
    izziv: kateri protokol ima številko 50 in za kaj se uporablja? Kakšni so formati vseh treh etc datotek?

## Slide 13: In od kje pridejo številke
svetovni dogovor o številkah
številke hrani in oglaša IANA – The Internet Assigned Numbers Authority, www.iana.org
  korenski DNS strežniki: www.iana.org/domains/root/db/arpa.html
  vrata: www.iana.org/assignments/port-numbers
    izziv: napišite program, ki tvori samodejno datoteko services iz podatkov na IANA strežniku
  protokoli: www.iana.org/protocols/
    izziv: kakšni podatki so na www.iana.org/domains/root/db/si.html?

## Slide 14: Nalaganje OS z omrežja
ob zagonu računalnik lahko ali ne pozna nekatere svoje podatke:
  ime
  IP naslov
  ...
vsekakor mora znati govoriti protokol, ki bo omogočal nalaganje OS
  podobno, kot mora poznati način branja podatkov z diska – gonilnik
  rokovalnik protokola, ki mora biti jedrnat

## Slide 15: Nalaganje OS z omrežja – koraki
Za uspešno nalaganje mora računalnik:
  znati poiskati strežnik, s katerega bo naložil OS
  znati se nastaviti, kot bo svetoval/zahteval strežnik
  prenesti OS k sebi
  namestiti OS in ga zagnati
Zadnji korak je enak kot pri nalaganju z diska
Načrtovalska odločitev: koraka 1. in 2. v enem protokolu (bootp) in korak 3. v drugem protokolu (npr. tftp)

## Slide 16: Protokol bootp
definiran v RFC 951, BOOTSTRAP PROTOCOL (BOOTP)
      obvezno: poiščite ga na spletu ter ga preberite – literatura!
      izziv: poiščite še ostale RFC dokumente, ki se ukvarjajo z bootp ter preverite, kaj piše v njih.
koračni pogovor med odjemalcem in strežnikom: odjemalec vpraša in strežnik odgovori
lahko je hkrati prisotnih več strežnikov in lahko hkrati več odjemalcev želi naložiti OS

## Slide 17: bootp – nekaj podrobnosti
Odjemalec na začetku ne pozna IP naslova strežnika, zato razpošlje (broadcast) na 2. plasti na lokalni mreži željo po nalaganju OS
Strežnik dodeli odjemalcu IP naslov (ali pa ne) ter mu sporoči, kje se nahaja odjemalčev OS
  ni nujno, da na lokalni mreži
bootp je aplikacija, ki na prenosni plasti uporablja nepovezavni način – UDP protokol
Tukaj se pogovor zaključi
    Izziv: kako je z varnostjo in trojanskimi konji? Preverite RCPje.

## Slide 18: bootp – oblika paketa
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| op (1) | htype (1) | hlen (1) | hops (1) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
| xid (4) |
+-------------------------------+-------------------------------+
| secs (2) | flags (2) |
+-------------------------------+-------------------------------+
| ciaddr (4) |
+---------------------------------------------------------------+
| yiaddr (4) |
+---------------------------------------------------------------+
| siaddr (4) |
+---------------------------------------------------------------+
| giaddr (4) |
+---------------------------------------------------------------+
| |
| chaddr (16) |
| |
| |
+---------------------------------------------------------------+
| |
| sname (64) |
+---------------------------------------------------------------+
| |
| file (128) |
+---------------------------------------------------------------+
| |
| vend (64) |
+---------------------------------------------------------------+
op: zahteva ali odgovor
htype: vrsta medija
hlen: dolžina naslova
chaddr: odjemalčev naslov plasti 2
hops: število skokov
xid: id zahteve
secs: koliko časa je minilo od prvega pošiljanja
flags: zastavice – samo razpošiljanje ali ne

## Slide 19: bootp – oblika paketa
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| op (1) | htype (1) | hlen (1) | hops (1) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
| xid (4) |
+-------------------------------+-------------------------------+
| secs (2) | flags (2) |
+-------------------------------+-------------------------------+
| ciaddr (4) |
+---------------------------------------------------------------+
| yiaddr (4) |
+---------------------------------------------------------------+
| siaddr (4) |
+---------------------------------------------------------------+
| giaddr (4) |
+---------------------------------------------------------------+
| |
| chaddr (16) |
| |
| |
+---------------------------------------------------------------+
| |
| sname (64) |
+---------------------------------------------------------------+
| |
| file (128) |
+---------------------------------------------------------------+
| |
| vend (64) |
+---------------------------------------------------------------+
ciaddr: odjemalčev naslov
yiaddr: nastavljen naslov
siaddr: strežnikov naslov
giaddr: naslov prehoda
sname: ime strežnika z OS
file: datoteka z OS
vend: možne razširitve
    izziv: zajemite oba paketa na mreži ter ju komentirajte

## Slide 20: PrograMska oprema
na FreeBSD: bootpd in bootpgw
konfiguracija v /etc/bootptab
    izziv: poiščite priročnik ter samo nastavite datoteko ter poženite strežnik in prehodni strežnik.
client.test.net:\
:ht=ether:\
:ha=CCCCCCCCCCCC:\
:sm=255.255.255.0:\
:lg=192.168.1.5:\
:ip=192.168.1.10:\
:hn:\
:bf=[/tftpboot/]OS:\
:bs=auto:\
:rp=/export/client/root/:\
:vm=auto:
:vm=rfc1048:
izziv: zgornji zapis uporablja posebno obliko zapisa podatkov – format. Ali se še kje uporablja? Kako je točno definirana? Kako izgleda vmesnik v C-ju za branje? Je zgornji zapis brez napak?

## Slide 21: Protokol tftp
definiran v RFC 1350, The TFTP Protocol (Trivial File Transfer Protocol)
      obvezno: poiščite ga na spletu ter ga preberite – literatura!
      izziv: poiščite še ostale RFC dokumente, ki se ukvarjajo s tftp ter preverite, kaj piše v njih.
zelo poenostavljena funkcionalnost ftp protokola – ohranjena predvsem možnost prenosa podatkov
ni izpisa imenika, avtentikacije in kriptiranja, dovoljuje zelo velike pakete, ne more naložiti datoteke večje od 1 TB
    izziv: kaj je to sindrom čarovnikovega pomočnika (SAS)? Kje in kako to zadeva tftp?

## Slide 22: tftp – nekaj podrobnosti
Odjemalec na začetku pozna IP naslov strežnika, saj ga dobi preko bootp protokola
tftp je aplikacija, ki na prenosni plasti uporablja nepovezavni način – UDP protokol
    Izziv: tako bootp kot tftp uporabljata UDP protokol – zakaj?

## Slide 23: tftp – primer pogovora ob branju
odjemalec pošlje zahtevo po branju (RRQ)
strežnik odgovori z DATA paketom in podatki, ki jih je zahteval odjemalec; poslani so z novih vrat in vsa komunikacija z odjemalcem mora odslej potekati preko teh vrat (NAT prehod?)
na vsak paket podatkov odjemalec odgovori z ACK paketom, nakar strežnik pošlje naslednji paket (prejšnja točka) – če potrditve ni v določenem času, strežnik ponovno pošlje paket
posebnost je zadnji paket, ki je manjši od največje dovoljene velikosti

## Slide 24: tftp – oblika paketa
RRQ, WRQ:
2 bytes string 1 byte string 1 byte
------------------------------------------------
| Opcode | Filename | 0 | Mode | 0 |
------------------------------------------------
DATA:
2 bytes 2 bytes n bytes
----------------------------------
| Opcode | Block # | Data |
----------------------------------
ACK:
2 bytes 2 bytes
---------------------
| Opcode | Block # |
---------------------
Opcode: zahteva
Filename 0: ime datoteke
Mode 0: oblika zapisa podatkov
Block #: številčenje poslanih paketov
  izziv: zajemite pakete na mreži ter jih komentirajte

## Slide 25: PrograMska oprema
na FreeBSD: tftpd
ni konfiguracijske datoteke
datoteke, ki jih streže so v imeniku /tftpboot
primer celovite komunikacije nalaganja OS na www.eventhelix.com/RealtimeMantra/Networking/Bootp.pdf
    izziv: poiščite priročnik ter namestite ftpt strežnik s poljubnimi datotekami. tftp ne dovoli v imenu datoteke nizov oblike ,,../’’ ali ,,/../’’ – čemu?

## Slide 26: Priklop na omrežje
Nekateri računalniki imajo svoj disk in si sami naložijo OS, vendar se želijo priključiti v omrežje:
  stalna IP številka deluje samo pri stacionarnih računalnikih
  mobilni računalniki potrebujejo vsakič drugo številko
  ponudniki želijo poslužiti več strank, kot imajo IP naslovov
Protokol bootp v prvem koraku odjemalcu pošlje tudi podatke za nastavitev IP naslova in nastavitev IP naslova prehoda
  ideja!! – uporabimo bootp protokol

## Slide 27: bootp protokol za priklop na omrežje
Ideja ni slaba, le težave:
  poleg IP naslova, potrebujemo še naslov prehoda, naslov DNS strežnika, naslov vmesnega (proxy) strežnika, ...
Uporabimo / spremenimo namen polja vend v bootp protokolu

## Slide 28: Razširitve vend
definirane v RFC 1497, BOOTP Vendor Information Extensions
      obvezno: poiščite ga na spletu ter ga preberite – literatura!
      izziv: poiščite še ostale RFC dokumente, ki se ukvarjajo s to vsebino ter preverite, kaj piše v njih.
prva vrednost je ,,čarobni piškot’’ (magic cookie) z vrednostjo 99.130.83.99
dve vrsti polj (po dolžini):
  stalna: zlog 1: značka [podatki]
    Subnet Mask Field (značka: 1, podatki: 4 zlogi): 1.255.255.255.0
  spremenljiva: zlog 1: značka, zlog 2: dolžina podatkov, ostali zlogi: podatki
    Gateway Field (značka: 3, podatki: N/4 naslovov): 3.4.1.2.3.4
značke 128-254: lokalne razširitve
            izziv: uporabite bootp in dodajte svojo lastno razširitev.

## Slide 29: Protokol DHCP
obstajata različici za IPv4 in IPv6, najprej IPv4
definiran v RFC 2131, Dynamic Host Configuration Protocol
      obvezno: poiščite ga na spletu ter ga preberite – literatura!
      izziv: poiščite še ostale RFC dokumente, ki se ukvarjajo z DHCP ter preverite, kaj piše v njih.
dejansko razširitev bootp protokola
  preimenovanje vend polja v options in njegovo podaljšanje – RFC 2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extension

## Slide 30: DHCP – nekaj podrobnosti
Odjemalec na začetku ne pozna IP naslova strežnika
DHCP je aplikacija, ki na prenosni plasti uporablja nepovezavni način – UDP protokol
    Izziv: kako je z varnostjo pri DHCP protokolu? Če se da, naredite napad na odjemalca

## Slide 31: DHCP – jedro protokola
osnovna ideja: odjemalec dobi na uporabo IP naslov za določen čas
možne zahteve:
  DHCPDISCOVER: iskanje strežnika
  DHCPOFFER: ponudba odjemalcu
  DHCPREQUEST: odjemalec potrjuje prejete nastavitve; tudi želja po podaljšanju sposoje IP naslova
  DHCPACK, DHCPNAK: strežnikova potrditev/zanikanje odjemalcu
  DHCPDECLINE: odjemalec strežniku, da je IP naslov že v uporabi
  DHCPRELEASE: odjemalec vrača naslov pred potekom
  DHCPINFORM: odjemalec želi samo ostale podatke, naslov že ima
posebna značka v options: DHCP message type
          izziv: kakšno vrednost ima ta značka?

## Slide 32: DHCP – življenjski cikel
Server Client Server
(not selected) (selected)
v v v
| | |
| Begins initialization |
| | |
| _____________/|\____________ |
|/DHCPDISCOVER | DHCPDISCOVER \|
| | |
Determines | Determines
configuration | configuration
| | |
|\ | ____________/ |
| \________ | /DHCPOFFER |
| DHCPOFFER\ |/ |
| \ | |
| Collects replies |
| \| |
| Selects configuration |
| | |
v v v
| | |
| _____________/|\____________ |
|/ DHCPREQUEST | DHCPREQUEST\ |
| | |
| | Commits configuration
| | |
| | _____________/|
| |/ DHCPACK |
| | |
| Initialization complete |
| | |
. . .
| | |
| Graceful shutdown |
| | |
| |\ ____________ |
| | DHCPRELEASE \|
| | |
| | Discards lease
| | |
v v v

## Slide 33: DHCP nevarnosti
DHCP ne predvideva avtentikacije
možni napadi:
  neavtorizirani strežniki posredujejo napačno informacijo
  neavtorizirani odjemalci pridobijo dostop do virov, do katerih bi ne smeli
  izpraznenje virov s strani neavtoriziranih odjemalcev
    izziv: izvedite vsaj enega od zgornjih napadov. O čem govori RFC 3118 in kako deluje?

## Slide 34: PrograMska oprema
na FreeBSD odjemalec dhclient s konfiguracijsko datoteko /etc/dhclient.conf
glej: www.freebsd.org/doc/handbook/network-dhcp.html
  izziv: skonfigurirajte odjemalca in ga poženite. Kaj pravzaprav pomeni desna konfiguracija?
send host-name "andare.fugue.com";
send dhcp-client-identifier 1:0:a0:24:ab:fb:9c;
send dhcp-lease-time 3600;
supersede domain-name "fugue.com home.vix.com";
prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
domain-name, domain-name-servers, host-name;
require subnet-mask, domain-name-servers;
timeout 60;
retry 60;
reboot 10;
select-timeout 5;
initial-interval 2;
script "/etc/dhclient-script";
media "-link0 -link1 -link2", "link0 link1";
reject 192.33.137.209;
alias {
interface "ep0";
fixed-address 192.5.5.213;
option subnet-mask 255.255.255.255;
}
lease {
interface "ep0";
fixed-address 192.33.137.200;
medium "link0 link1";
option host-name "andare.swiftmedia.com";
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.33.137.255;
option routers 192.33.137.250;
option domain-name-servers 127.0.0.1;
renew 2 2000/1/12 00:00:01;
rebind 2 2000/1/12 00:00:01;
expire 2 2000/1/12 00:00:01;
}

## Slide 35: PrograMska oprema
na FreeBSD strežnik net/isc-dhcp31-server s konfiguracijsko datoteko /usr/local/etc/dhcpd.conf
  izziv: skonfigurirajte strežnik in ga poženite. Kaj počne program dhcp_probe – namestite ga in ga poženite.
option domain-name "example.com”;
option domain-name-servers 192.168.4.100;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 3600;
max-lease-time 86400;
ddns-update-style none;
subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.4.129 192.168.4.254;
option routers 192.168.4.1;
}
host mailhost {
hardware ethernet 02:03:04:05:06:07;
fixed-address mailhost.example.com;
}

## Slide 36: Protokol DHCPv6
definiran v RFC 3315, Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)
      obvezno: poiščite ga na spletu ter ga preberite – literatura!
      izziv: poiščite še ostale RFC dokumente, ki se ukvarjajo z DHCP ter preverite, kaj piše v njih.
povsem drugačen protokol za IPv6
dva načina konfiguracije računalnika:
  brezstanjsko (stateless), kjer se računalnik lahko sam nastavi; in
  stanjsko (statefull), kjer računalnik nastavi s pomočju drugih enot

## Slide 37: DHCPv6 – nekaj podrobnosti
Odjemalec na začetku ne pozna IP naslova strežnika
DHCP je aplikacija, ki na prenosni plasti uporablja nepovezavni način – UDP protokol

## Slide 38: DHCPv6 – jedro protokola
možne zahteve (msg-type):
  SOLICIT: prošnja za nastavitev
  ADVERTISE: oglašanje naslova
  REQUEST: zahteva za nastavitvene parametre
  CONFIRM: preverjanje, ali je naslov, ki ga je dobil odjemalec, še vedno v redu
  RENEW: zahteva za obnovitev
  REBIND: zahteva za ohranitev
  REPLY: odgovor odjemalcu
  RELEASE: sprostitev naslova
  DECLINE: zavrnitev dodeljenega naslova
  RECONFIGURE: strežnik odjemalcu sporoča, naj obnovi nastavitve
  INFORMATION-REQUEST: zahteva za nastavitve brez IP naslova
  RELAY-FORW: prepošiljanje
  RELAY-REPL: potrdilo prepošiljatelju, ki vsebuje odgovor odjemalcu
          izziv: kako deluje prepošiljanje zahtev?

## Slide 39: DHCPv6 – oblika sporočil
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| msg-type | transaction-id |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| |
. options .
. (variable) .
| |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
običajno sporočilo
izziv: kakšne možnosti (options) obstajajo? Kam so šla polja iz IPv4? Kaj je to DUID?
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| msg-type | hop-count | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| |
| link-address |
| |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| |
| peer-address |
| |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
. .
. options (variable number and length) .... .
| |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
preposlano sporočilo

## Slide 40: PrograMska oprema
na FreeBSD odjemalec, strežnik in prepošiljatelj dhcp6 s konfiguracijsko datoteko /usr/local/etc/dhcp6{c,s}.conf
  izziv: skonfigurirajte odjemalca in ga poženite. Kaj pravzaprav pomeni desna konfiguracija?
option domain-name-servers 2001:db8::35;
interface fxp0 { address-pool pool1 3600; };
pool pool1 { range 2001:db8:1:2::1000 to 2001:db8:1:2::2000 ; };
nastavitvena datoteka strežnika

## Slide 41: Zaključek
ogledali smo si, kako se lahko računalnik obuje z mreže in
kako se lahko priklopi na omrežje
Naslednjič: upravljanje z omrežji